ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΙΩΤΗ/ΕΚΤΟΝΩΤΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΝΟ.

Τεχνική περιγραφή για το μειωτή / εκτονωτή  ΤΑΕΜΑ PROTAL N2 για τη συσκευή ΝΟ που χρησιμοποιείτε:

Υλικό κατασκευής: Επιχρωμιομένος Ορείχαλκος

Πίεση εισόδου: έως 200bar

Ρύθμιση πίεσης εξόδου: 0-10bar

Διαβάθμιση ένδειξης πίεσης εξόδου: 0-16bar

Ροή εξόδου: 25m3/h με ρύθμιση πίεσης εξόδου στα 10bar

Βάρος: Έως 2,5 kg

Σύμφωνο με τα Ευρωπαική Οδηγία 93/42/ΕΕC σχετικα΄με τα ιατροτεχνολογικά είδη. Ιατροτεχνολογικό είδος κλάσης IIb