# τεχνικεσ προδιαγραφεσ

# ΦΟΡΗΤΟΥ μΟΝΙΤΟΡ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΖΩΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

# ΓΙΑ ΤHN ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

- Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, όχι μεγαλύτερο των 3 ετών, ανθεκτικής κατασκευής, κατάλληλο για μεταφορά ασθενών εντός και εκτός νοσοκομείου, μικρών διαστάσεων και βάρους (να αναφερθούν), να έχει λαβή για να μπορεί να μεταφέρεται και να είναι κατάλληλο για μετρήσεις σε μετρήσεις σε νεογνά, παιδιά και ενήλικες.

- Nα λειτουργεί με τάση δικτύου 220V/50Hz και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες διάρκειας τουλάχιστον 4 ωρών μέσω ενσωματωμένου τροφοδοτικού.

- Να μετρά και να απεικονίζει σε έγχρωμη ενσωματωμένη οθόνη TFT (medical)  10"  τουλάχιστον υψηλής ανάλυσης και αντίθεσης, τέσσερεις (4) ταυτοχρόνως κυματομορφές μετά όλων των μετρούμενων παραμέτρων, καθώς και δυνατότητα παγώματος. Να ρυθμίζεται η φωτεινότητα της οθόνης και να δοθούν αναλυτικά τεχνικά στοιχεία της οθόνης.

- Να διαθέτει τέσσερεις (4) επιλεγόμενες ταχύτητες σάρωσης  και να παρακολουθεί φαινόμενα :

α) ΗΚΓραφήματος μέσω 3πολικού καλωδίου/5πολικού καλωδίου

β) Αναπνοή με χρόνο άπνοιας ρυθμιζόμενο 5-40 sec

γ) Κορεσμού αιμοσφαιρίνης (αναίμακτη μέθοδος) μέσω probe δακτύλου

δ) Αναίμακτης πίεσης(ΝΙΒΡ)

- Να διαθέτει ενσωματωμένο καταγραφικό τριών καναλιών.

- Να διαθέτει οπτικοακουστική διάταξη συναγερμού (ALARM), άνω και κάτω ορίων, για όλα τα φαινόμενα και τις παραμέτρους τους με αυτόματη τοποθέτηση των ορίων απ το μόνιτορ αναλόγως της κατάστασης του ασθενούς. Οι συναγερμοί να έχουν δυνατότητα κλιμάκωσης της κατηγορίας του alarm καθοριζόμενη από τον χρήστη.

- Να έχει τη δυνατότητα απεικόνισης καμπύλων παρελθόντος χρόνου (TRENDS), για όλες τις παραμέτρους και για 24 ώρες. Να αναφερθεί ο χρόνος δειγματοληψίας και το trend.

- Η συσκευή θα πρέπει να παρουσιάζει προστασία έναντι υγρασίας και υγρών γενικά καθώς και προστασία σε παρεμβολές από απινιδωτές.

- Να διαθέτει μνήμες αποθήκευσης επεισοδίων και συναγερμών για τις τελευταίες 24 ώρες παρακολούθησης.

- Να συνοδεύεται από τροχήλατη βάση του ιδίου οίκου κατασκευής (κατά προτίμηση πεντακτινωτή για σταθερότητα), με καλαθάκι τοποθέτησης παρελκομένων, αντιστατικούς τροχούς και σύστημα πέδησης.

- Να συνοδεύεται από όλα τα εξαρτήματα για πλήρη λειτουργία. Να προσφερθεί με περιχειρίδα βρεφών, νηπίων, παίδων και ενηλίκων πολλαπλών χρήσεων, καλώδιο με αισθητήρα οξυμετρίας πολλαπλών χρήσεων για βρέφη, νήπια ,παιδιά και αισθητήρα οξυμετρίας πολλαπλών χρήσεων για παιδιά και ενήλικες .  Επιπλέον να συνοδεύεται με απο  3πολικό καλώδιο ΗΚΓφήματος /αναπνοής.

- Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης των ανωτέρω προδιαγραφών με παραπομπές στα επίσημα και πρωτότυπα ξενόγλωσσα φυλλάδια του οίκου.

- Ο προμηθευτής υποχρεούται, αν του ζητηθεί από την επιτροπή αξιολόγησης , να φέρει το μηχάνημα για επίδειξη και δοκιμή στο Νοσοκομείο.

- Να δοθεί πλήρης κατάλογος με τιμές των ανταλλακτικών και αναλωσίμων εάν απαιτούνται.

- Να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διαθέτει CE mark σύμφωνα με την οδηγία 93/42 της Ε.Ε. με πιστοποίηση από τον κατασκευαστικό οίκο ή νόμιμα ακριβές αντίγραφο επικυρωμένο( να κατατεθεί το CE mark καθώς και το Declaration of Conformity του προσφερόμενου μοντέλου). Ο κατασκευαστικός οίκος και ο προμηθευτής να διαθέτουν σύστημα διασφάλισης ποιότητας με πιστοποίηση κατά ISO, για τη διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και την τεχνική υποστήριξη (να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ISO 9001, 13485) και η προμηθεύτρια εταιρεία, να πληροί την Υ.Α ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ/1384/04.

- Να προσφέρεται με εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον (2) δύο ετών και κατά την εγγύηση να παρέχεται δωρεάν υποστήριξη βλαβών και προβλεπόμενης συντήρησης, συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

- Να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ανταλλακτικών τουλάχιστον  για δέκα (10) έτη.

- Να γίνει επίδειξη λειτουργίας και εκπαίδευση προσωπικού με την παράδοση του μηχανήματος για όσο χρόνο απαιτείται.

- Να συνοδεύεται από εγχειρίδια χρήσης στα ελληνικά και τεχνικά εγχειρίδια (service manual) .

- Απαραίτητη προϋπόθεση για να αξιολογηθούν οι προσφορές , είναι η ύπαρξη φύλλου συμμόρφωσης, στο οποίο θα απαντάται με κάθε λεπτομέρεια, (όχι μονολεκτικά ), και με την σειρά που αναφέρονται όλα  τα  αιτήματα των τεχνικών προδιαγραφών. Όπου ζητείται ή κρίνεται απαραίτητη η αναδρομή σε ξενόγλωσσα φυλλάδια του κατασκευαστή οίκου προς απόδειξη ζητουμένων στοιχείων, αυτή θα γίνεται με σαφή αναφορά στην σελίδα και παράγραφο  του φυλλαδίου, όπου εμπεριέχονται τα στοιχεία αυτά.

Η Δ/ΝΤΡΙΑ	 		    Η Π. ΒΙ.Τ. 			           Ο Δ.Τ.Υ.

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Π. ΖΩΣΗ	      		 Μ. ΚΟΥΡΕΛΗ		    Β. ΤΣΟΥΛΚΑΣ