ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ CO - ΟΞΥΜΕΤΡΙΑ

- Ο αναλυτής να είναι σύγχρονης κατασκευής και να εφαρμόζει την τεχνολογία της κασέτας πολλαπλών μετρήσεων (multi-use cartridge).

- Nα πληροί τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τους διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας. Να φέρει την σήμανση IVD CE και να διαθέτει άδεια κυκλοφορίας FDA.

- Nα διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής και εκτυπωτή με δυνατότητα εκτύπωσης δημογραφικών στοιχείων.

- Να μετρά σε δείγμα ολικού αίματος τις παραμέτρους pH, pCO2, pO2, Na+  ,K+ ,Ca++,Cl-, Glucose, Lactate, Hct, tHb, O2Hb%, COHb%, MetHb%, HHb % και να αποδίδει τις υπολογιζόμενες παραμέτρους sO2 ,HCO3 – std, HCO3 – c, Anion Gap, BE(B), BE(ecf), Ο2cap, Ca++ (7.4), P50 κλπ.

- Όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια, τα ηλεκτρόδια και τα αναλώσιμα (περισταλτική αντλία ,οπτικό κύτταρο κλπ) για τις μετρήσεις των παραπάνω παραμέτρων, θα πρέπει να παρέχονται σε συσκευασία κασέτας πολλαπλών μετρήσεων (multi-use cartridge) με την οποία θα εξασφαλίζεται α) η ασφάλεια στο προσωπικό από επιμολύνσεις, β) η ελάχιστη δυνατή συντήρηση και γ) η ελάχιστη δυνατή απασχόληση των χειριστών με το σύστημα.

- Για την καλύτερη διαχείριση των αναλωσίμων, η συσκευασία της κασέτας πολλαπλών μετρήσεων, η οποία απαιτείται για την ανάλυση των δειγμάτων ολικού αίματος, θα πρέπει να διατίθεται σε συσκευασία ορισμένου αριθμού test ο οποίος οφείλει να αναφέρεται  στην προσφορά και να τεκμηριώνεται από τα φυλλάδια του οίκου κατασκευής. Ο αναλυτής οφείλει να αναγνωρίζει των αριθμό των test της συσκευασίας και να ενημερώνει τους χειριστές για την κατανάλωσή τους.

- Το  σύστημα να μην χρειάζεται αλλαγή μεμβρανών ηλεκτροδίων , φιαλών αερίων, αναλώσιμων αντλιών και  επίσης να μην απαιτεί περιοδικό αποπρωτεϊνισμό και ειδική διαδικασία απολύμανσης των επιμέρους modules

- Η κασέτα πολλαπλών μετρήσεων να περιλαμβάνει και το απαραίτητο δοχείο υποδοχής αποβλήτων, το οποίο θα παραμένει εντός αυτής ερμητικά κλειστό προς αποφυγή επιμολύνσεων.

- Ο αναλυτής να διαθέτει σύστημα αυτόματης αναγνώρισης προβλήματος από μικροπήγμα (micro-clot) και να εκτελεί αυτόματες διορθωτικές ενέργειες για την αυτόματη επίλυσή του ώστε στις περιπτώσεις μικροπηγμάτων να διασφαλίζεται η αδιάλειπτη λειτουργία του αναλυτή χωρίς  να απαιτείται η οποιαδήποτε ενέργεια από τον χρήστη.

- Ο αναλυτής να διαθέτει πρόγραμμα αυτόματης διενέργειας ελέγχου ποιότητας για τη συνεχή παρακολούθηση του συστήματος και να εκτελεί αυτόματα τις κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες για την αποκατάσταση των προβλημάτων. Ταυτόχρονα να δημιουργεί αρχείο δεδομένων για την μέγιστη δυνατή αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Ο αυτόματος ποιοτικός έλεγχος θα διενεργείται συνεχώς κατά την διάρκεια της ημέρας σε πραγματικό χρόνο ( real time )  όπως π.χ. μετά την μέτρηση δείγματος αερίων αίματος, για την άμεση ανίχνευση και άμεση επίλυση τυχόν προβλήματος που  ήθελε  προκύψει.

- Ο χρόνος μέτρησης του δείγματος να είναι μικρότερος από 100 sec.

- Ο όγκος δείγματος να είναι μέχρι 150 μL (μικρόλιτρα)

- Να συνοδεύεται με αυθεντικά prospectus της κατασκευάστριας εταιρίας, τα οποία θα αναφέρουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του αναλυτή.

- Να κατατεθεί προς αξιολόγηση ενδεικτικός κατάλογος των Νοσοκομείων στην Ελλάδα που χρησιμοποιούν την τεχνολογία του προτεινόμενου αναλυτή.